漯河市生态环境局

关于漯河利通液压科技股份有限公司年产5000万米复合软管智慧工厂项目环境影响报告书的批复

漯环监审〔2019〕6号

漯河利通液压科技股份有限公司：

你公司（统一社会信用代码：914111007492077407）上报的由河南可人科技有限公司编制的《漯河利通液压科技股份有限公司年产5000万米复合软管智慧工厂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、漯河利通液压科技股份有限公司年产5000万米复合软管智慧工厂项目位于漯河市经济技术产业集聚区中山红路与东方红路交叉口，《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺、施工要求和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实该《报告书》提出的各项环保对策措施和现有工程的环境保护整改措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保竣工验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。硫化工段产生的废气经“UV光解催化+低温等离子处理设施”处理后通过15米高排气筒排放；包塑、内外胶挤出工段产生的废气由集气罩收集后经“UV光解催化+低温等离子处理设施”处理后通过15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）排放标准（10mg/m3）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）（80mg/m3）的排放限值要求；硫化氢排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

建设单位应加强各产生无组织废气环节的管理和控制，严格落实《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）文件要求的各项措施，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，无组织排放废气满足《关于开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议值要求（非甲烷总烃≤2mg/m3）。

2.废水。项目生产废水循环利用，不得外排；本项目不涉食堂，新增餐饮废水、生活污水依托项目南侧年产4000万米工业软管自动化制造项目在建的隔油沉淀池、化粪池处进行处理，处理后的废水通过市政污水管网进入漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂再处理，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。设置危废暂存间，危险废物按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制标准》中相关要求，交由有危废处置资质的单位进行处置。

（四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000210）控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

五、项目日常环境监督管理工作由漯河市经济技术开发区建设和环境保护局负责，漯河市生态环境综合执法支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场监察。

2019年6月28日