漯河市生态环境局

关于漯河新浩智能科技有限公司年产8000套货架、自动售卖机、售票机、西厨设备等智能设备零配件项目

环境影响报告表的批复

漯环监表〔2019〕5号

漯河新浩智能科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411100MA3X92BG8G）上报的由甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制的《漯河新浩智能科技有限公司年产8000套货架、自动售卖机、售票机、西厨设备等智能设备零配件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下：

一、漯河新浩智能科技有限公司年产8000套货架、自动售卖机、售票机、西厨设备等智能设备零配件项目位于漯河市西城区阴阳赵镇大张村，该项目《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环评管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保竣工验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实污染防治、生态保护的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污废水、废气、粉（扬）尘、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，应采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水。本项目生产过程中无工艺废水产生，项目产生的废水主要为职工生活污水，厂区设置化粪池，定期清掏作为周边农田追肥使用。

2.废气。焊接工序产生的烟尘经集气罩收集+移动焊接烟尘净化机处理后通过15米高排气筒排放；木工工序产生的废气经集气罩+带式除尘器处理后通过15米高排气筒排放；固化废气经密闭负压集气+UV光解+活性炭吸附装置处理后和经集气抽风+滤芯+布袋除尘器处理后的喷塑废气一期通过一根15米高排气筒排放；外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。非甲烷总烃排放浓度应满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件1表面涂装业有机废气建议排放浓度≤60mg/m3要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，外排废气应满足《餐饮油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求。建设单位应加强无组织废气环节的管控，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响。

3.噪声。对高噪声设备采取隔声、减振降噪等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

4.固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。设置危废暂存间，危险废物按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制标准》中相关要求，交由有危废处置资质的单位进行处置。

（四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000285）控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

五、项目日常环境管理工作由西城区建设与环境保护局负责，漯河市生态环境综合执法支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场监察。

2019年9月6日